## Slide 1: Promotion Update – 01.12.2025 Zeitverläufe

## Slide 2: Von letzten Mal:
Andere Arbeitspakete Ausarbeiten  Erstmal Verschoben
Abstracts für ECEE schreiben  Diese Woche
AP1 anfangen  Ja

## Slide 3: AP1: Selection of an EU Record Set for Reliability-based design

## Slide 4: AP1.1: Auswahl IMs
Anforderungen an IMs:
Effizienter Prädiktor Kollaps (und wenn möglich auch PFA)
In OpenQuake müssen GMMs verfügbar sein, um die PSHA durchführen zu können.

## Slide 5: AP1.1: Auswahl IMs
IMs für Prädiktion von Kollaps
Spektralbeschleunigung, SA(T)
  Bauwerkabhängig  T1
Average Spektralbeschleunigung, Avg.SA([Ti, Tj])
  Gut Prädiktor – effizienter als SA(T1)
Significant Duration, DS5-95%
  wichtig für Bauwerke mit zyklischer Degradation
SARatio
  Kein GMMs
Filtered Incremental Velocity, FIV3(T1)
  Möglicherweise die effizienteste Prädiktor Kollaps
  Kaum GMMs, keine für Europa
IMcomb
  Sehr bauwerkabhängig
Davalos and Miranda 2019: Filtered incremental velocity: A novel approach in intensity measures for seismic collapse estimation
Asfahri and Stewart 2016: Physically parameterised prediction equations for significant duration in active crustal regions

## Slide 6: AP1.1: Auswahl IMs
IMs für Prädiktion von Spitzenstockwerkbeschleunigung
Spitzenbodenbeschleunigung
  Nur für kurze Gebäuden
Spektralbeschleunigung (kurze Periode)
  SA(0.2T1)
Average Spektralbeschleunigung, Avg.SA([Ti, Tj])
  Viel besser als SA(T1) und fast so gut wie SA(0.2T1)
Kohrangi et al. 2017: Conditional spectrum-based ground motion record selection using average spectral acceleration

## Slide 7: AP1.1: Auswahl IMs
Hauptprädiktor IM
Average Spektralbeschleunigung, Avg.SA([Ti, Tj])
  Ein effizienter Prädiktor, der nur leicht abhängig von dem Bauwerk ist
  Gut für Kollapse und PFA
  Normalerweise , aber laut Eads(2013) ist effizienter
  Unterschiedliche Werte für für kurze Perioden und mittlere Perioden
    SA[0, 0.33, 0.66, 0.99, 1.33, 1.67, 2.0, 2.33, 2.66, 3.00]  T1 bis zu 1s
    SA[0, 0.66, 1.33, 2.00, 2.67, 3.34, 4.00, 4.67, 5.33, 6.00]  T1 bis zu 2s
Andere IMs für GM-Auswahl
Significant Duration
Spektralbeschleunigung
  30 Perioden zw. 0.01s und 10s

## Slide 8: AP1.2: Standorte Auswählen

## Slide 9: AP1.2: Standorte Auswählen

## Slide 10: AP1.2: Standorte Auswählen
AvgSA(0s,3s) berechnet von ESHM20 Gefährdungskarten von EFEHR Portal
MAFE 0.04%  RTP 2475 Jahre
  Näher zur Versagenskapazität als RTP 475 Jahre

## Slide 11: AP1.2: Standorte Auswählen
60 Standorte
  30 pro Seismizitätsstufe
  5 pro Dämpfungsregion
Gut verteilt mit Bezug auf den tektonischen Regionen

## Slide 12: AP1.2: Standorte Auswählen
Ausgewählte Standorte
Mittelwert ausgewählter Standorte
Verteilung der AvgSA innerhalb der Regionen

## Slide 13: AP1.1 Zeitplan
1.
2.
3.
3.